Technické dáta

| Stroj |  | FANUC C600iA |
| --- | --- | --- |
| Spôsob rezania |  | Pod hladinou / Koaxiálny výplach |
| Pojazdy osí X a Y |  | 600×400 |
| Pojazdy osí U a V |  | +/- 100 mm |
| Max. uhol rezu (Opcia) |  | 45° / 70 30° / 150 |
| Posuv Z-osy (Opcia) |  | 310 mm 410 mm |
| Max obrobok |  | 1050×820×300 (400) |
| Max. hmotnosť obrobku - s koaxiálnym výplachom - pod hladinou |  | 1000 kg 800 kg |
| Rýchloposuv |  | 900 mm / min |
| Rozlíšenie na obrazovke |  | 0,0001 mm |
| Priemery rezacieho drôtu |  | 0,10 – 0,30 mm (0,05) |
| Rýchlosť odvinu drôtu |  | 0 –15 m / min |
| Napnutie drôtu |  | 200 – 2500 g |
| Max. cievka drôtu |  | 16 kg (K 200) |
| Hmotnosť stroja |  | 3000 kg |
| Objem nádrže dielektrika |  | 530 l (910 l) |

PENTA SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo: Priemyselný areál Poprad - Východ Hodžova 4944
SK - 058 01 Poprad
www.penta-edm.sk

IČO: 317 257 91
DIČ: SK2020516289
Bankové spojenie:
ČSOB Poprad,
č.ú.: 284746073 / 7500

Tel.: +421 / 52 / 4180 201
Tel.: +421 / 52 / 4180 203
Fax: +421 / 52 / 4180 208
mob. : +421 / 903 904 873
e-mail: maslis@penta-edm.sk